ВИДИ ЗЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

1. Яка сила струму у резисторі, якщо на другій лампі 4 А? Визначити опір цієї ділянки кола

7 Ом              2Ом               4Ом

2.   Визначити напругу на другій лампі, якщо на ділянці АВ, U=52B

А                                                                    В

28 В                    ?                    16 В

3.     Визначити напругу на ділянці АВ, якщо U1 = U2 = 5 B.

R1

A                    R2                     B

4. Сила струму в першому резисторі (попередня схема) 3А, амперметр показує 9 А. Визначити     силу струму у другій лампі.

5. Перший вольтметр показує 24В. Які покази амперметра і другого вольтметра?

6Ом          2Ом

24В

6.	Визначити опір ділянки кола між точками А і В.

R1              R2

A                                          B

R3             R4

- Дві електричні лампи з опором 200 Ом і 300 Ом з’єднанні паралельно. Визначити силу струму в другій лампі, якщо в першій вона дорівнює  0,6 А.

- Обчисліть опір електричного кола за схемою

=5 Ом

=7 Ом

=8 Ом

- Яка сила струму у провіднику R2, якщо вольтметр показує 1, 8 В?

=5 Ом

U=1,8B

- Перший вольтметр показує 12 В. Які покази амперметра і другого вольтметра?

6 Ом                2 Ом

12В

- Два провідника ввімкнені паралельно. Що більше  їх загальний опір чи опір кожного з них?

- У ту саму мережу вмикають різні побутові прилади: лампу, плитку, вентилятор. Чому через ці прилади проходить струм неоднакової сили?

- Два провідника з опорами 5 і 20 Ом з’єднано паралельно і ввімкнено в коло з напругою 40 В. Визначити силу струму в кожному з них.

- У різних металів в одиниці об’єму міститься різна кількість вільних електронів. Чи позначається ця відмінність на величині питомого опору металу? Чому?

- Яка сила струму у нерозгалуженій ділянці кола? Лампа чи реостат має менший опір? У скільки разів?

I=0,5A

I=1,5A

- Опір другої лампи дорівнює 100 Ом . Обчислити опір першої лампи

та силу струму у колі ламп.

1

U=250B

2

U=400B

16. Для ялинкової гірлянди взято лампочки , кожна з яких має опір   20 Ом і споживає струм 0,3 А . Скільки таких лампочок треба з’єднати, щоб гірлянду можна було увімкнути в мережу з напругою 220 В?

- Опір лампи у 2,5 рази більше опору провідника R. Під якою напругою знаходиться лампа?

R

U=2,5B

- Яка напруга на затискачах лампи і на затискачах реостату? Яку      напругу показує вольтметр?

I=0,2A

=30 Ом      =75 Ом

?

- Обчисліть напругу на лампі. Знайдіть опір нитки розжарення лампи у робочому стані.

R=60 Ом

U=10B

I=0,1A

- Визначте опір лампи за схемою.

I=0,5A

=14 Ом    =36 Ом

U=35B

# Text boxes

A

A

V

V

V

A

V

V

A

A

V

V

V

A

V

V

A

A

V